ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ

για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ”

Α. Περιγραφή της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάγκη που έχει η Διεύθυνση Πρασίνου για προμήθεια   σωλήνων άρδευσης, συνδετήριων εξαρτημάτων, ηλεκτροβανών και εκτοξευτήρων

Τα είδη που θα προμηθευτούμε πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛΟΤ ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα η περιγραφή της προμήθειας ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1. 		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ –

Κ.Α. 35.6662.50002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

| ΕΙΔΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤHTA |
| --- | --- | --- |
| 1. Σωλήνας άρδευσης από μη αναγεννημένο υλικό, όχι αγροτικό, εύκαμπτο, χωρίς έκθεση στον ήλιο, με σταμπαρισμένη τη φίρμα της εταιρίας και τα μέτρα μήκους. Παραδοτέος στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |
| Φ16 6atm | m | 1.500 |
| Φ20 6atm | m | 600 |
| Φ25 6atm | m | 600 |
| Φ32 10atm | m | 1.500 |
| Φ32 6atm | m | 300 |
| Φ40 10atm | m | 300 |
| Φ50 10atm | m | 300 |
| Φ63 10atm | m | 148 |
| Φ75 10atm | m | 145 |
| Φ6 τυφλό | m | 200 |
| σύνολο |  | 5.593 |
| 2. Σωλήνας άρδευσης σταλλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος. O σταλακτηφόρος θα φέρει σταλάκτη με λαβύρινθο μεγάλης διαδρομής. Θα διαθέτει ειδικό θάλαμο αυτορύθμισης με μια ευαίσθητη επιπλέουσα μεμβράνη(διάφραγμα) από σιλικόνη, η οποία θα ρυθμίζει και θα διατηρεί σταθερή την παροχή του σταλάκτη ανεξάρτητα απο την πίεση εισόδου.Στο θάλαμο αυτορύθμισης θα πρέπει να υπάρχει δακτύλιος στεγανοποίησης όπου σε συνδυασμό με το διάφραγμα δημιουργούν το μηχανισμό αποτροπής απορροής. Ο μηχανισμός θα εμποδίζει την έξοδο του νερού απο το σταλάκτη και την αναρρόφηση χώματος απο υποπίεση καθώς η μεμβράνη θα σφραγίζει στο δακτύλιο στεγανοποίησης. Ο σταλάκτης θα διαθέτει μεγάλης ακρίβειας φίλτρο στην είσοδο το οποίο θα αυτοκαθαρίζεται συνεχώς με την κίνηση του νερού. Θα είναι διαθέσιμος σε διαφορετικά πάχη τοιχώματοςκαι θα έχει σταθερή εσωτερική διάμετρο ανεξάρτητα απο το πάχος του σωλήνα. |  |  |
| Φ16/1m/4 lit/ώρα | m | 150 |
| Φ16/33cm/4 lit/ώρα | m | 900 |
| Φ16/50cm/4 lit/ώρα | m | 900 |
| Φ17x33cm/4 lit/ώρα ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ PCND | m | 30 |
| Φ6/33cm/4 lit/ώρα | m | 30 |
| σύνολο |  | 2.010 |
| 3. Σωλήνες πιέσεως PVC 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |
| Φ 63 10atm | m | 30 |
| Φ 75 10atm | m | 30 |
| Φ 90 10atm | m | 30 |
| σύνολο |  | 90 |
| 4. Σωλήνες PVC αποχέτευσης 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |
| Φ 40 10atm | m | 10 |
| Φ 50 10atm | m | 50 |
| Φ 63 10atm | m | 50 |
| Φ 75 10atm | m | 50 |
| Φ 110 10atm | m | 50 |
| Φ 140 10atm | m | 10 |
| σύνολο |  | 220 |
| 5. Εξαρτήματα PVC |  |  |
| Γωνία Φ 110 | Τεμ. | 5 |
| Γωνία Φ 140 | Τεμ. | 5 |
| Γωνία Φ 40 | Τεμ. | 5 |
| Γωνία Φ 50 | Τεμ. | 5 |
| Γωνία Φ 63 | Τεμ. | 5 |
| Γωνία Φ75 | Τεμ. | 5 |
| Μανσόν Φ 50 | Τεμ. | 5 |
| Μανσόν Φ 63 | Τεμ. | 5 |
| Μανσόν Φ 75 | Τεμ. | 5 |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 50 | Τεμ. | 10 |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 63 | Τεμ. | 10 |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 75 | Τεμ. | 10 |
| Ζιμπώ Φ 63 | Τεμ. | 3 |
| Ζιμπώ Φ 75 | Τεμ. | 8 |
| Ζιμπώ Φ 90 | Τεμ. | 8 |
| Είσοδος γραμμής-Μανσόν Φ 63Χ2'' Α | Τεμ. | 5 |
| σύνολο |  | 99 |
| 6. Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. Αναλυτικά: |  |  |
| Αεροεξαγωγοί PCND | Τεμ. | 3 |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 1΄΄ 10 atm | Τεμ. | 150 |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 3/4΄΄ 10 atm | Τεμ. | 150 |
| Bανάκια σύνδεσμος Lock Φ16Χ16 εως 20Χ20 | Τεμ. | 150 |
| Γωνία ρακορ17χ17 | Τεμ. | 30 |
| Γωνία ρακόρ αρσενική lock 16x½" ως 20x3/4" | Τεμ. | 250 |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 250 |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 250 |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 - 50x50 | Τεμ. | 80 |
| Γωνία νίπελ 2΄΄ Χ 2΄΄ | Τεμ. | 60 |
| Λήψεις Φ6 | Τεμ. | 60 |
| Λήψεις Φ8 | Τεμ. | 50 |
| Λόγχες γιάΦ6 | Τεμ. | 50 |
| Λόγχες σταλάκτες γωνιακοί 30cm Φ5/4lt | Τεμ. | 50 |
| Ορθοστάτης 1΄΄χ15cm | Τεμ. | 20 |
| Ορθοστάτης 3/4΄΄χ15cm | Τεμ. | 30 |
| Ταυ Ρακόρ Lock 16x½" Α x16 ως 25x1" Α x25 | Τεμ. | 300 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Α x32 ως 32χ1" Αχ32 | Τεμ. | 300 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x1 1/4" Α x40 ως 50χ2" Αχ50 | Τεμ. | 80 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Θ x32 ως 32χ 1" Θ χ32 | Τεμ. | 200 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x3/4" θ x32 ως 50χ1 1/2" θχ50 | Τεμ. | 60 |
| Σέλλα συρταρωτή 6atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 60 |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 50x1" ως 90x2" | Τεμ. | 50 |
| Σταλάκτες 4lt/ώρα | Τεμ. | 80 |
| Σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 300 |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 200 |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 ως 63x63 | Τεμ. | 200 |
| Σύνδεσμος ταχυσύνδεσμου | Τεμ. | 10 |
| Tαύ Φ17χ17χ17 | Τεμ. | 10 |
| Ταύ μίνι φις 6x6x6 | Τεμ. | 30 |
| Ταύ μίνι φις 8x8x8 | Τεμ. | 30 |
| Ρακόρ αρσενικό Lock 16x½" ως 25x1" | Τεμ. | 180 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 32x½" ως 32x1" | Τεμ. | 180 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 40x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 50x2" | Τεμ. | 50 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 90x3" | Τεμ. | 50 |
| Ταυ Ρακόρ lock 16x16χ16 | Τεμ. | 150 |
| Ταυ Ρακόρ lock 20x20χ20 έως 25x25x25 | Τεμ. | 150 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x32x32 | Τεμ. | 200 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x40x40 έως 63x63x63 | Τεμ. | 80 |
| Ταχυσύνδεσμος βρύσης 3/4΄΄ | Τεμ. | 60 |
| Τερματικό ρακόρ Lock 16 ως 25 | Τεμ. | 60 |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ32 | Τεμ. | 80 |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ40 ως 63 | Τεμ. | 60 |
| Μαστός 1" | Τεμ. | 200 |
| Μαστός 2" | Τεμ. | 20 |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 3/4" χ 1/2'' | Τεμ. | 200 |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 3/4'' | Τεμ. | 100 |
| Μούφα 1" | Τεμ. | 200 |
| Μούφα 3/4" | Τεμ. | 100 |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |
| Μούφα συστολική 1'' χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1'' | Τεμ. | 100 |
| Μούφα συστολική 1 1/4'' χ 1'' | Τεμ. | 70 |
| Διόφθαλμα Φ16 | Τεμ. | 600 |
| Διόφθαλμα Φ20 | Τεμ. | 300 |
| σύνολο |  | 7.133 |
| 7. Εξαρτήματα πίεσης PVC βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |
| Βάνα σφαιρική 1x1" ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 10 |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" ρακορ βιδωτή | Τεμ. | 15 |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" με δύο ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 7 |
| Βάνα σφαιρική κολλητή Φ50 | Τεμ. | 10 |
| Σύνδεσμος Γωνία ρακόρ ΘΘ ή ΑΘ 1x1" | Τεμ. | 40 |
| Μαστός 1x1" | Τεμ. | 150 |
| Μούφες 1x1" | Τεμ. | 20 |
| Σύνδεσμος Ρακόρ ΘΗΛ 1x1" | Τεμ. | 30 |
| Σύνδεσμος Ταυ ρακόρ 1x1Χ1" | Τεμ. | 50 |
| σύνολο |  | 332 |
| 8. Ορειχάλκινα εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής 1" | Τεμ. | 5 |
| Σύνδεσμος Φ32 Χ Φ32 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |
| Σύνδεσμος Φ40 Χ Φ40 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |
| Σύνδεσμος Φ50 Χ Φ50 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |
| Σύνδεσμος Φ63 Χ Φ63 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 3 |
| Σύνδεσμος Φ75 Χ Φ75 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 3 |
| σύνολο |  | 26 |
| 9. Μεταλλικά εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1" | Τεμ. | 20 |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1½" ως 2" | Τεμ. | 30 |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 2" έως 3" | Τεμ. | 10 |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως Ύ" | Τεμ. | 10 |
| Κάνουλες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως Ύ" | Τεμ. | 30 |
| Κάνουλα σφαιρική 1'' μεταλλική | Τεμ. | 25 |
| σύνολο |  | 125 |
| 10. Μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |
| Γωνίες ΘΗΛ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 |
| Γωνίες ΜΕΒ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 |
| Μανόμετρα 6 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 3 |
| Μανόμετρα 10 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 15 |
| Μαστοί εξάγωνοι γαλβανισμένοι ½" ως 2" | Τεμ. | 30 |
| Μούφες γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 |
| Σταυροί γαλβανισμένοι ½" ως 1" | Τεμ. | 5 |
| Συστολές Αγγλίας ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 30 |
| Συστολές Αμερικής ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 30 |
| Σφιχτήρες ½" ως 1" | Τεμ. | 5 |
| Σωληνομαστοί ½"x50 ως 1"x50 | Τεμ. | 20 |
| Τάπα ΑΡΣ ½”-2" | Τεμ. | 20 |
| Τάπα ΘΗΛ ½”-2" | Τεμ. | 20 |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 10 |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 2 μέτρα ύψος | Τεμ. | 5 |
| Ορθοστάτες 1/2΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 10 |
| σύνολο |  | 293 |
| 11. Διάφορα |  |  |
| Μετασχηματιστής προγραμματιστή 220/24VAC | Τεμ. | 10 |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V D | Τεμ. | 500 |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V AA | Τεμ. | 500 |
| Μπαταρία αλκαλική 9V | Τεμ. | 500 |
| Πηνίο ηλεκτροβάνας 24 VAC | Τεμ. | 60 |
| Καλώδιο ηλεκτροβαννών 5 κλώνων | m | 70 |
| Γάντζος εδάφους 16-20μμ | Τεμ. | 200 |
| Φίλτρα γραμμής σπέσιαλ 1" | Τεμ. | 6 |
| Σώμα μπέκ Unispray | Τεμ. | 5 |
| σύνολο |  | 1.851 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  | 17.772 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜ. ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Σωλήνας άρδευσης από μη αναγεννημένο υλικό, όχι αγροτικό, εύκαμπτο, χωρίς έκθεση στον ήλιο, με σταμπαρισμένη τη φίρμα της εταιρίας και τα μέτρα μήκους. Παραδοτέος στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Φ16 6atm | m | 1.500 | 0,22 | 330,00 |
| Φ20 6atm | m | 600 | 0,26 | 156,00 |
| Φ25 6atm | m | 600 | 0,42 | 252,00 |
| Φ32 10atm | m | 1.500 | 0,76 | 1.140,00 |
| Φ32 6atm | m | 300 | 0,55 | 165,00 |
| Φ40 10atm | m | 300 | 1,28 | 384,00 |
| Φ50 10atm | m | 300 | 1,97 | 591,00 |
| Φ63 10atm | m | 148 | 3,12 | 461,76 |
| Φ75 10atm | m | 145 | 5,40 | 783,00 |
| Φ6 τυφλό | m | 200 | 0,26 | 52,00 |
| σύνολο |  | 5.593 |  | 4.314,76 |
| 2. Σωλήνας άρδευσης σταλλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος. O σταλακτηφόρος θα φέρει σταλάκτη με λαβύρινθο μεγάλης διαδρομής. Θα διαθέτει ειδικό θάλαμο αυτορύθμισης με μια ευαίσθητη επιπλέουσα μεμβράνη(διάφραγμα) από σιλικόνη, η οποία θα ρυθμίζει και θα διατηρεί σταθερή την παροχή του σταλάκτη ανεξάρτητα απο την πίεση εισόδου.Στο θάλαμο αυτορύθμισης θα πρέπει να υπάρχει δακτύλιος στεγανοποίησης όπου σε συνδυασμό με το διάφραγμα δημιουργούν το μηχανισμό αποτροπής απορροής. Ο μηχανισμός θα εμποδίζει την έξοδο του νερού απο το σταλάκτη και την αναρρόφηση χώματος απο υποπίεση καθώς η μεμβράνη θα σφραγίζει στο δακτύλιο στεγανοποίησης. Ο σταλάκτης θα διαθέτει μεγάλης ακρίβειας φίλτρο στην είσοδο το οποίο θα αυτοκαθαρίζεται συνεχώς με την κίνηση του νερού. Θα είναι διαθέσιμος σε διαφορετικά πάχη τοιχώματοςκαι θα έχει σταθερή εσωτερική διάμετρο ανεξάρτητα απο το πάχος του σωλήνα. |  |  |  |  |
| Φ16/1m/4 lit/ώρα | m | 150 | 0,33 | 49,50 |
| Φ16/33cm/4 lit/ώρα | m | 900 | 0,53 | 477,00 |
| Φ16/50cm/4 lit/ώρα | m | 900 | 0,44 | 396,00 |
| Φ17x33cm/4 lit/ώρα ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ PCND | m | 30 | 0,52 | 15,60 |
| Φ6/33cm/4 lit/ώρα | m | 30 | 0,20 | 6,00 |
| σύνολο |  | 2.010 |  | 944,10 |
| 3. Σωλήνες πιέσεως PVC 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |  |  |
| Φ 63 10atm | m | 30 | 5,90 | 177,00 |
| Φ 75 10atm | m | 30 | 8,50 | 255,00 |
| Φ 90 10atm | m | 30 | 12,20 | 366,00 |
| σύνολο |  | 90 |  | 798,00 |
| 4. Σωλήνες PVC αποχέτευσης 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |  |  |
| Φ 40 10atm | m | 10 | 1,27 | 12,70 |
| Φ 50 10atm | m | 50 | 1,50 | 75,00 |
| Φ 63 10atm | m | 50 | 1,66 | 83,00 |
| Φ 75 10atm | m | 50 | 2,15 | 107,50 |
| Φ 110 10atm | m | 50 | 2,85 | 142,50 |
| Φ 140 10atm | m | 10 | 5,32 | 53,20 |
| σύνολο |  | 220 |  | 473,90 |
| 5. Εξαρτήματα PVC |  |  |  |  |
| Γωνία Φ 110 | Τεμ. | 5 | 2,11 | 10,55 |
| Γωνία Φ 140 | Τεμ. | 5 | 2,60 | 13,00 |
| Γωνία Φ 40 | Τεμ. | 5 | 1,12 | 5,60 |
| Γωνία Φ 50 | Τεμ. | 5 | 1,42 | 7,10 |
| Γωνία Φ 63 | Τεμ. | 5 | 2,11 | 10,55 |
| Γωνία Φ75 | Τεμ. | 5 | 1,62 | 8,10 |
| Μανσόν Φ 50 | Τεμ. | 5 | 6,70 | 33,50 |
| Μανσόν Φ 63 | Τεμ. | 5 | 8,00 | 40,00 |
| Μανσόν Φ 75 | Τεμ. | 5 | 8,80 | 44,00 |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 50 | Τεμ. | 10 | 0,64 | 6,40 |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 63 | Τεμ. | 10 | 0,72 | 7,20 |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 75 | Τεμ. | 10 | 0,76 | 7,60 |
| Ζιμπώ Φ 63 | Τεμ. | 3 | 8,00 | 24,00 |
| Ζιμπώ Φ 75 | Τεμ. | 8 | 9,50 | 76,00 |
| Ζιμπώ Φ 90 | Τεμ. | 8 | 12,50 | 100,00 |
| Είσοδος γραμμής-Μανσόν Φ 63Χ2'' Α | Τεμ. | 5 | 9,00 | 45,00 |
| σύνολο |  | 99 |  | 438,60 |
| 6. Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. Αναλυτικά: |  |  |  |  |
| Αεροεξαγωγοί PCND | Τεμ. | 3 | 4,28 | 12,84 |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 1΄΄ 10 atm | Τεμ. | 150 | 1,80 | 270,00 |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 3/4΄΄ 10 atm | Τεμ. | 150 | 2,10 | 315,00 |
| Bανάκια σύνδεσμος Lock Φ16Χ16 εως 20Χ20 | Τεμ. | 150 | 0,86 | 129,00 |
| Γωνία ρακορ17χ17 | Τεμ. | 30 | 0,32 | 9,60 |
| Γωνία ρακόρ αρσενική lock 16x½" ως 20x3/4" | Τεμ. | 250 | 0,38 | 95,00 |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 250 | 1,00 | 250,00 |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 250 | 1,90 | 475,00 |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 - 50x50 | Τεμ. | 80 | 3,60 | 288,00 |
| Γωνία νίπελ 2΄΄ Χ 2΄΄ | Τεμ. | 60 | 3,00 | 180,00 |
| Λήψεις Φ6 | Τεμ. | 60 | 0,03 | 1,80 |
| Λήψεις Φ8 | Τεμ. | 50 | 0,06 | 3,00 |
| Λόγχες γιάΦ6 | Τεμ. | 50 | 0,52 | 26,00 |
| Λόγχες σταλάκτες γωνιακοί 30cm Φ5/4lt | Τεμ. | 50 | 0,08 | 4,00 |
| Ορθοστάτης 1΄΄χ15cm | Τεμ. | 20 | 0,70 | 14,00 |
| Ορθοστάτης 3/4΄΄χ15cm | Τεμ. | 30 | 1,50 | 45,00 |
| Ταυ Ρακόρ Lock 16x½" Α x16 ως 25x1" Α x25 | Τεμ. | 300 | 0,38 | 114,00 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Α x32 ως 32χ1" Αχ32 | Τεμ. | 300 | 2,00 | 600,00 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x1 1/4" Α x40 ως 50χ2" Αχ50 | Τεμ. | 80 | 4,50 | 360,00 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Θ x32 ως 32χ 1" Θ χ32 | Τεμ. | 200 | 3,00 | 600,00 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x3/4" θ x32 ως 50χ1 1/2" θχ50 | Τεμ. | 60 | 4,50 | 270,00 |
| Σέλλα συρταρωτή 6atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 | 0,85 | 42,50 |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 60 | 0,95 | 57,00 |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 50x1" ως 90x2" | Τεμ. | 50 | 2,00 | 100,00 |
| Σταλάκτες 4lt/ώρα | Τεμ. | 80 | 0,08 | 6,40 |
| Σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 300 | 0,77 | 231,00 |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 200 | 1,40 | 280,00 |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 ως 63x63 | Τεμ. | 200 | 3,40 | 680,00 |
| Σύνδεσμος ταχυσύνδεσμου | Τεμ. | 10 | 1,00 | 10,00 |
| Tαύ Φ17χ17χ17 | Τεμ. | 10 | 0,32 | 3,20 |
| Ταύ μίνι φις 6x6x6 | Τεμ. | 30 | 0,06 | 1,80 |
| Ταύ μίνι φις 8x8x8 | Τεμ. | 30 | 0,07 | 2,10 |
| Ρακόρ αρσενικό Lock 16x½" ως 25x1" | Τεμ. | 180 | 0,50 | 90,00 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 32x½" ως 32x1" | Τεμ. | 180 | 0,77 | 138,60 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 40x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 | 1,90 | 95,00 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 50x2" | Τεμ. | 50 | 2,20 | 110,00 |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 90x3" | Τεμ. | 50 | 10,30 | 515,00 |
| Ταυ Ρακόρ lock 16x16χ16 | Τεμ. | 150 | 0,73 | 109,50 |
| Ταυ Ρακόρ lock 20x20χ20 έως 25x25x25 | Τεμ. | 150 | 1,30 | 195,00 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x32x32 | Τεμ. | 200 | 2,30 | 460,00 |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x40x40 έως 63x63x63 | Τεμ. | 80 | 5,70 | 456,00 |
| Ταχυσύνδεσμος βρύσης 3/4΄΄ | Τεμ. | 60 | 1,11 | 66,60 |
| Τερματικό ρακόρ Lock 16 ως 25 | Τεμ. | 60 | 0,38 | 22,80 |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ32 | Τεμ. | 80 | 0,84 | 67,20 |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ40 ως 63 | Τεμ. | 60 | 2,20 | 132,00 |
| Μαστός 1" | Τεμ. | 200 | 0,20 | 40,00 |
| Μαστός 2" | Τεμ. | 20 | 1,40 | 28,00 |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 3/4" χ 1/2'' | Τεμ. | 200 | 0,12 | 24,00 |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 1/2'' | Τεμ. | 100 | 0,23 | 23,00 |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 3/4'' | Τεμ. | 100 | 0,22 | 22,00 |
| Μούφα 1" | Τεμ. | 200 | 0,36 | 72,00 |
| Μούφα 3/4" | Τεμ. | 100 | 0,36 | 36,00 |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1/2'' | Τεμ. | 100 | 0,31 | 31,00 |
| Μούφα συστολική 1'' χ 1/2'' | Τεμ. | 100 | 0,39 | 39,00 |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1'' | Τεμ. | 100 | 0,39 | 39,00 |
| Μούφα συστολική 1 1/4'' χ 1'' | Τεμ. | 70 | 1,30 | 91,00 |
| Διόφθαλμα Φ16 | Τεμ. | 600 | 0,05 | 30,00 |
| Διόφθαλμα Φ20 | Τεμ. | 300 | 0,06 | 18,00 |
| σύνολο |  | 7.133 |  | 8.426,94 |
| 7. Εξαρτήματα πίεσης PVC βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Βάνα σφαιρική 1x1" ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 10 | 13,50 | 135,00 |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" ρακορ βιδωτή | Τεμ. | 15 | 17,70 | 265,50 |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" με δύο ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 7 | 23,00 | 161,00 |
| Βάνα σφαιρική κολλητή Φ50 | Τεμ. | 10 | 11,50 | 115,00 |
| Σύνδεσμος Γωνία ρακόρ ΘΘ ή ΑΘ 1x1" | Τεμ. | 40 | 1,15 | 46,00 |
| Μαστός 1x1" | Τεμ. | 150 | 1,20 | 180,00 |
| Μούφες 1x1" | Τεμ. | 20 | 1,30 | 26,00 |
| Σύνδεσμος Ρακόρ ΘΗΛ 1x1" | Τεμ. | 30 | 1,15 | 34,50 |
| Σύνδεσμος Ταυ ρακόρ 1x1Χ1" | Τεμ. | 50 | 2,30 | 115,00 |
| σύνολο |  | 332 |  | 1.078,00 |
| 8. Ορειχάλκινα εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής 1" | Τεμ. | 5 | 4,28 | 21,40 |
| Σύνδεσμος Φ32 Χ Φ32 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 | 8,00 | 40,00 |
| Σύνδεσμος Φ40 Χ Φ40 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 | 10,53 | 52,65 |
| Σύνδεσμος Φ50 Χ Φ50 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 | 18,30 | 91,50 |
| Σύνδεσμος Φ63 Χ Φ63 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 3 | 30,70 | 92,10 |
| Σύνδεσμος Φ75 Χ Φ75 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 3 | 42,00 | 126,00 |
| σύνολο |  | 26 |  | 423,65 |
| 9. Μεταλλικά εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1" | Τεμ. | 20 | 11,88 | 237,60 |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1½" ως 2" | Τεμ. | 30 | 3,33 | 99,90 |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 2" έως 3" | Τεμ. | 10 | 84,00 | 840,00 |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως Ύ" | Τεμ. | 10 | 3,33 | 33,30 |
| Κάνουλες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως Ύ" | Τεμ. | 30 | 3,72 | 111,60 |
| Κάνουλα σφαιρική 1'' μεταλλική | Τεμ. | 25 | 7,60 | 190,00 |
| σύνολο |  | 125 |  | 1.512,40 |
| 10. Μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Γωνίες ΘΗΛ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 | 1,44 | 43,20 |
| Γωνίες ΜΕΒ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 | 1,50 | 45,00 |
| Μανόμετρα 6 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 3 | 4,75 | 14,25 |
| Μανόμετρα 10 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 15 | 4,75 | 71,25 |
| Μαστοί εξάγωνοι γαλβανισμένοι ½" ως 2" | Τεμ. | 30 | 1,14 | 34,20 |
| Μούφες γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 | 1,24 | 37,20 |
| Σταυροί γαλβανισμένοι ½" ως 1" | Τεμ. | 5 | 6,50 | 32,50 |
| Συστολές Αγγλίας ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 30 | 11,21 | 336,30 |
| Συστολές Αμερικής ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 30 | 6,90 | 207,00 |
| Σφιχτήρες ½" ως 1" | Τεμ. | 5 | 1,43 | 7,15 |
| Σωληνομαστοί ½"x50 ως 1"x50 | Τεμ. | 20 | 3,33 | 66,60 |
| Τάπα ΑΡΣ ½”-2" | Τεμ. | 20 | 4,80 | 96,00 |
| Τάπα ΘΗΛ ½”-2" | Τεμ. | 20 | 7,00 | 140,00 |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 10 | 3,50 | 35,00 |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 2 μέτρα ύψος | Τεμ. | 5 | 5,50 | 27,50 |
| Ορθοστάτες 1/2΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |
| σύνολο |  | 293 |  | 1.223,15 |
| 11. Διάφορα |  |  |  |  |
| Μετασχηματιστής προγραμματιστή 220/24VAC | Τεμ. | 10 | 23,75 | 237,50 |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V D | Τεμ. | 500 | 0,98 | 490,00 |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V AA | Τεμ. | 500 | 0,98 | 490,00 |
| Μπαταρία αλκαλική 9V | Τεμ. | 500 | 2,76 | 1.380,00 |
| Πηνίο ηλεκτροβάνας 24 VAC | Τεμ. | 60 | 24,00 | 1.440,00 |
| Καλώδιο ηλεκτροβαννών 5 κλώνων | m | 70 | 3,00 | 210,00 |
| Γάντζος εδάφους 16-20μμ | Τεμ. | 200 | 0,10 | 20,00 |
| Φίλτρα γραμμής σπέσιαλ 1" | Τεμ. | 6 | 4,50 | 27,00 |
| Σώμα μπέκ Unispray | Τεμ. | 5 | 3,33 | 16,65 |
| σύνολο |  | 1.851 |  | 4.311,15 |
|  |  | 17.772 | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ | 23.944,65 |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 5.746,72 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 29.691,37 |

ΤΜΗΜΑ 2.		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ - KA.: 35.6662.50006

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤHTA |
| --- | --- | --- |
| 1. Ηλεκτροβάννα 1". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 0,1–9 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 155 |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 50 |
| σύνολο |  | 205 |
| 2. Ηλεκτροβάννα 1½". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 23 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 20 |
| 3. Ηλεκτροβάννα 2". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 34 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 8 |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 8 |
| σύνολο |  | 16 |
| 4. Ηλεκτροβάννα 3". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 65 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 3 |
| 5. Ηλεκτροβάννα 1½" με ρυθμιστή πίεσης. Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 1–40 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm. Ηλεκτρική παροχή 24 volt AC. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 6 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 250 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ηλεκτροβάννα 1". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 0,1–9 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 155 | 20,80 | 3.224,00 |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| σύνολο |  | 205 |  | 4.724,00 |
| 2. Ηλεκτροβάννα 1½". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 23 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 3. Ηλεκτροβάννα 2". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 34 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 8 | 83,00 | 664,00 |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 8 | 83,00 | 664,00 |
| σύνολο |  | 16 |  | 1.328,00 |
| 4. Ηλεκτροβάννα 3". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 65 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 5. Ηλεκτροβάννα 1½" με ρυθμιστή πίεσης. Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 1–40 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm. Ηλεκτρική παροχή 24 volt AC. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 6 | 55,00 | 330,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 250 | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ | 8.052,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 1.932,48 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9.984,48 |

ΤΜΗΜΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ - 35.6662.50005

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤHTA |
| --- | --- | --- |
| 1. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες περιστροφικοί. Θα διαθέτουν άξονα ανύψωσης ύψους 10 εκ. και θα δέχονται βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης για υψομετρική διαφορά 3 μ. και η οποία θα τοποθετείται στην είσοδο του άξονα αφού πρώτα αφαιρεθεί από το σώμα του εκτοξευτήρα. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας με δακτύλιο στο σώμα του εκτοξευτή και κατά την ώρα λειτουργίας. Αντιβανδαλική προστασία με πλαστική (συνθετικό καουτσούκ) κεφαλή μη αποσπώμενη από το σώμα του εκτοξευτή. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Ο εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 2-ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Παραδοτέοι στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |
| Περιστροφικός 1" | Τεμ. | 6 |
| Περιστροφικός ½" ακτίνας 5-9m | Τεμ. | 50 |
| Περιστροφικός Ύ" ακτίνας 6-13m | Τεμ. | 100 |
| σύνολο |  | 156 |
| 2. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες στατικοί ακτίνα 2 - 5 m. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή.(βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |
|  | Τεμ. | 100 |
| 3. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, κρουστικός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, χωρίς ηλεκτροβάνα |  |  |
|  | Τεμ. | 2 |
| 4. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων,γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |
|  | Τεμ. | 3 |
| 5. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων,γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, πλήρους κύκλου, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |
|  | Τεμ. | 3 |
| 6. Εκτοξευτήρας γραναζωτός ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας 18-38μέτρων 1΄΄ ΒSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 εκατοστά ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα και τα μικροϋλικά |  |  |
|  | Τεμ. | 12 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 276 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜH ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες περιστροφικοί. Θα διαθέτουν άξονα ανύψωσης ύψους 10 εκ. και θα δέχονται βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης για υψομετρική διαφορά 3 μ. και η οποία θα τοποθετείται στην είσοδο του άξονα αφού πρώτα αφαιρεθεί από το σώμα του εκτοξευτήρα. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας με δακτύλιο στο σώμα του εκτοξευτή και κατά την ώρα λειτουργίας. Αντιβανδαλική προστασία με πλαστική (συνθετικό καουτσούκ) κεφαλή μη αποσπώμενη από το σώμα του εκτοξευτή. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Ο εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 2-ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Παραδοτέοι στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |  |  |
| Περιστροφικός 1" | Τεμ. | 6 | 23,75 | 142,50 |
| Περιστροφικός ½" ακτίνας 5-9m | Τεμ. | 50 | 13,00 | 650,00 |
| Περιστροφικός Ύ" ακτίνας 6-13m | Τεμ. | 100 | 14,00 | 1.400,00 |
| σύνολο |  | 156 |  | 2.192,50 |
| 2. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες στατικοί ακτίνα 2 - 5 m. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή.(βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 100 | 3,80 | 380,00 |
| 3. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, κρουστικός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, χωρίς ηλεκτροβάνα |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 4. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 3 | 650,00 | 1.950,00 |
| 5. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, πλήρους κύκλου, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 3 | 650,00 | 1.950,00 |
| 6. Εκτοξευτήρας γραναζωτός ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας 18-38μέτρων 1΄΄ ΒSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 εκατοστά ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα και τα μικροϋλικά |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 12 | 55,00 | 660,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ | 8.042,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1.930,20 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9.972,70 |

Β. Παραλαβή των ανωτέρω αγαθών

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ως 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας

Κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της Προμήθειας, απαιτείται η προσφορά να είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή. Αν υπάρξουν εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται όλες οι προσφορές του προσφέροντα.

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά στις αποθήκες του Δήμου καθώς και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις του προμηθευτή. H προσφορά του προμηθευτή  είναι σταθερή και αμετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα υπάρξει για κανένα λόγο αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή των τιμών.

Ο κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία πρέπει απαραίτητα να καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του:

1. Τεχνικά εγχειρίδια (προσπέκτ) των προσφερόμενων ειδών

2. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ISO,DIN κλπ  και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσφερόμενα είδη.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                                                    	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                   			ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ 	         		         ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

| Ονομασία Τράπεζας:……………………….. Κατάστημα:………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | Ημερομηνία Έκδοσης:………………………. |
| Προς: Δήμο Λαρισαίων Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα |  |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………..ΕΥΡΩ - …………- |

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των -……..- ευρώ υπέρ της Εταιρείας ………………………… Δ/νση ……………………………ΑΦΜ……….….για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 11/12/2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αριθ.  47209/20-11-2020 διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:     47209/20-11-2020 διακήρυξη Δημάρχου

ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ

| ΕΙΔΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜ. ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Σωλήνας άρδευσης από μη αναγεννημένο υλικό, όχι αγροτικό, εύκαμπτο, χωρίς έκθεση στον ήλιο, με σταμπαρισμένη τη φίρμα της εταιρίας και τα μέτρα μήκους. Παραδοτέος στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Φ16 6atm | m | 1.500 |  |  |
| Φ20 6atm | m | 600 |  |  |
| Φ25 6atm | m | 600 |  |  |
| Φ32 10atm | m | 1.500 |  |  |
| Φ32 6atm | m | 300 |  |  |
| Φ40 10atm | m | 300 |  |  |
| Φ50 10atm | m | 300 |  |  |
| Φ63 10atm | m | 148 |  |  |
| Φ75 10atm | m | 145 |  |  |
| Φ6 τυφλό | m | 200 |  |  |
| σύνολο |  | 5.593 |  |  |
| 2. Σωλήνας άρδευσης σταλλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος. O σταλακτηφόρος θα φέρει σταλάκτη με λαβύρινθο μεγάλης διαδρομής. Θα διαθέτει ειδικό θάλαμο αυτορύθμισης με μια ευαίσθητη επιπλέουσα μεμβράνη(διάφραγμα) από σιλικόνη, η οποία θα ρυθμίζει και θα διατηρεί σταθερή την παροχή του σταλάκτη ανεξάρτητα απο την πίεση εισόδου.Στο θάλαμο αυτορύθμισης θα πρέπει να υπάρχει δακτύλιος στεγανοποίησης όπου σε συνδυασμό με το διάφραγμα δημιουργούν το μηχανισμό αποτροπής απορροής. Ο μηχανισμός θα εμποδίζει την έξοδο του νερού απο το σταλάκτη και την αναρρόφηση χώματος απο υποπίεση καθώς η μεμβράνη θα σφραγίζει στο δακτύλιο στεγανοποίησης. Ο σταλάκτης θα διαθέτει μεγάλης ακρίβειας φίλτρο στην είσοδο το οποίο θα αυτοκαθαρίζεται συνεχώς με την κίνηση του νερού. Θα είναι διαθέσιμος σε διαφορετικά πάχη τοιχώματοςκαι θα έχει σταθερή εσωτερική διάμετρο ανεξάρτητα απο το πάχος του σωλήνα. |  |  |  |  |
| Φ16/1m/4 lit/ώρα | m | 150 |  |  |
| Φ16/33cm/4 lit/ώρα | m | 900 |  |  |
| Φ16/50cm/4 lit/ώρα | m | 900 |  |  |
| Φ17x33cm/4 lit/ώρα ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ PCND | m | 30 |  |  |
| Φ6/33cm/4 lit/ώρα | m | 30 |  |  |
| σύνολο |  | 2.010 |  |  |
| 3. Σωλήνες πιέσεως PVC 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |  |  |
| Φ 63 10atm | m | 30 |  |  |
| Φ 75 10atm | m | 30 |  |  |
| Φ 90 10atm | m | 30 |  |  |
| σύνολο |  | 90 |  |  |
| 4. Σωλήνες PVC αποχέτευσης 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |  |  |
| Φ 40 10atm | m | 10 |  |  |
| Φ 50 10atm | m | 50 |  |  |
| Φ 63 10atm | m | 50 |  |  |
| Φ 75 10atm | m | 50 |  |  |
| Φ 110 10atm | m | 50 |  |  |
| Φ 140 10atm | m | 10 |  |  |
| σύνολο |  | 220 |  |  |
| 5. Εξαρτήματα PVC |  |  |  |  |
| Γωνία Φ 110 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Γωνία Φ 140 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Γωνία Φ 40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Γωνία Φ 50 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Γωνία Φ 63 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Γωνία Φ75 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Μανσόν Φ 50 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Μανσόν Φ 63 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Μανσόν Φ 75 | Τεμ. | 5 |  |  |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 50 | Τεμ. | 10 |  |  |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 63 | Τεμ. | 10 |  |  |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Φ 75 | Τεμ. | 10 |  |  |
| Ζιμπώ Φ 63 | Τεμ. | 3 |  |  |
| Ζιμπώ Φ 75 | Τεμ. | 8 |  |  |
| Ζιμπώ Φ 90 | Τεμ. | 8 |  |  |
| Είσοδος γραμμής-Μανσόν Φ 63Χ2'' Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| σύνολο |  | 99 |  |  |
| 6. Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. Αναλυτικά: |  |  |  |  |
| Αεροεξαγωγοί PCND | Τεμ. | 3 |  |  |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 1΄΄ 10 atm | Τεμ. | 150 |  |  |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 3/4΄΄ 10 atm | Τεμ. | 150 |  |  |
| Bανάκια σύνδεσμος Lock Φ16Χ16 εως 20Χ20 | Τεμ. | 150 |  |  |
| Γωνία ρακορ17χ17 | Τεμ. | 30 |  |  |
| Γωνία ρακόρ αρσενική lock 16x½" ως 20x3/4" | Τεμ. | 250 |  |  |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 250 |  |  |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 250 |  |  |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 - 50x50 | Τεμ. | 80 |  |  |
| Γωνία νίπελ 2΄΄ Χ 2΄΄ | Τεμ. | 60 |  |  |
| Λήψεις Φ6 | Τεμ. | 60 |  |  |
| Λήψεις Φ8 | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λόγχες γιάΦ6 | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λόγχες σταλάκτες γωνιακοί 30cm Φ5/4lt | Τεμ. | 50 |  |  |
| Ορθοστάτης 1΄΄χ15cm | Τεμ. | 20 |  |  |
| Ορθοστάτης 3/4΄΄χ15cm | Τεμ. | 30 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ Lock 16x½" Α x16 ως 25x1" Α x25 | Τεμ. | 300 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Α x32 ως 32χ1" Αχ32 | Τεμ. | 300 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x1 1/4" Α x40 ως 50χ2" Αχ50 | Τεμ. | 80 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Θ x32 ως 32χ 1" Θ χ32 | Τεμ. | 200 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x3/4" θ x32 ως 50χ1 1/2" θχ50 | Τεμ. | 60 |  |  |
| Σέλλα συρταρωτή 6atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 |  |  |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 60 |  |  |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 50x1" ως 90x2" | Τεμ. | 50 |  |  |
| Σταλάκτες 4lt/ώρα | Τεμ. | 80 |  |  |
| Σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 300 |  |  |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 200 |  |  |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 ως 63x63 | Τεμ. | 200 |  |  |
| Σύνδεσμος ταχυσύνδεσμου | Τεμ. | 10 |  |  |
| Tαύ Φ17χ17χ17 | Τεμ. | 10 |  |  |
| Ταύ μίνι φις 6x6x6 | Τεμ. | 30 |  |  |
| Ταύ μίνι φις 8x8x8 | Τεμ. | 30 |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό Lock 16x½" ως 25x1" | Τεμ. | 180 |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 32x½" ως 32x1" | Τεμ. | 180 |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 40x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 50x2" | Τεμ. | 50 |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 90x3" | Τεμ. | 50 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ lock 16x16χ16 | Τεμ. | 150 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ lock 20x20χ20 έως 25x25x25 | Τεμ. | 150 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x32x32 | Τεμ. | 200 |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x40x40 έως 63x63x63 | Τεμ. | 80 |  |  |
| Ταχυσύνδεσμος βρύσης 3/4΄΄ | Τεμ. | 60 |  |  |
| Τερματικό ρακόρ Lock 16 ως 25 | Τεμ. | 60 |  |  |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ32 | Τεμ. | 80 |  |  |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ40 ως 63 | Τεμ. | 60 |  |  |
| Μαστός 1" | Τεμ. | 200 |  |  |
| Μαστός 2" | Τεμ. | 20 |  |  |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 3/4" χ 1/2'' | Τεμ. | 200 |  |  |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |  |  |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 3/4'' | Τεμ. | 100 |  |  |
| Μούφα 1" | Τεμ. | 200 |  |  |
| Μούφα 3/4" | Τεμ. | 100 |  |  |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |  |  |
| Μούφα συστολική 1'' χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |  |  |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1'' | Τεμ. | 100 |  |  |
| Μούφα συστολική 1 1/4'' χ 1'' | Τεμ. | 70 |  |  |
| Διόφθαλμα Φ16 | Τεμ. | 600 |  |  |
| Διόφθαλμα Φ20 | Τεμ. | 300 |  |  |
| σύνολο |  | 7.133 |  |  |
| 7. Εξαρτήματα πίεσης PVC βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Βάνα σφαιρική 1x1" ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 10 |  |  |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" ρακορ βιδωτή | Τεμ. | 15 |  |  |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" με δύο ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 7 |  |  |
| Βάνα σφαιρική κολλητή Φ50 | Τεμ. | 10 |  |  |
| Σύνδεσμος Γωνία ρακόρ ΘΘ ή ΑΘ 1x1" | Τεμ. | 40 |  |  |
| Μαστός 1x1" | Τεμ. | 150 |  |  |
| Μούφες 1x1" | Τεμ. | 20 |  |  |
| Σύνδεσμος Ρακόρ ΘΗΛ 1x1" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Σύνδεσμος Ταυ ρακόρ 1x1Χ1" | Τεμ. | 50 |  |  |
| σύνολο |  | 332 |  |  |
| 8. Ορειχάλκινα εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής 1" | Τεμ. | 5 |  |  |
| Σύνδεσμος Φ32 Χ Φ32 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |
| Σύνδεσμος Φ40 Χ Φ40 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |
| Σύνδεσμος Φ50 Χ Φ50 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |
| Σύνδεσμος Φ63 Χ Φ63 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 3 |  |  |
| Σύνδεσμος Φ75 Χ Φ75 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 3 |  |  |
| σύνολο |  | 26 |  |  |
| 9. Μεταλλικά εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1" | Τεμ. | 20 |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1½" ως 2" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 2" έως 3" | Τεμ. | 10 |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως Ύ" | Τεμ. | 10 |  |  |
| Κάνουλες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως Ύ" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Κάνουλα σφαιρική 1'' μεταλλική | Τεμ. | 25 |  |  |
| σύνολο |  | 125 |  |  |
| 10. Μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |
| Γωνίες ΘΗΛ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Γωνίες ΜΕΒ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Μανόμετρα 6 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 3 |  |  |
| Μανόμετρα 10 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 15 |  |  |
| Μαστοί εξάγωνοι γαλβανισμένοι ½" ως 2" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Μούφες γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Σταυροί γαλβανισμένοι ½" ως 1" | Τεμ. | 5 |  |  |
| Συστολές Αγγλίας ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Συστολές Αμερικής ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 30 |  |  |
| Σφιχτήρες ½" ως 1" | Τεμ. | 5 |  |  |
| Σωληνομαστοί ½"x50 ως 1"x50 | Τεμ. | 20 |  |  |
| Τάπα ΑΡΣ ½”-2" | Τεμ. | 20 |  |  |
| Τάπα ΘΗΛ ½”-2" | Τεμ. | 20 |  |  |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 10 |  |  |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 2 μέτρα ύψος | Τεμ. | 5 |  |  |
| Ορθοστάτες 1/2΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 10 |  |  |
| σύνολο |  | 293 |  |  |
| 11. Διάφορα |  |  |  |  |
| Μετασχηματιστής προγραμματιστή 220/24VAC | Τεμ. | 10 |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V D | Τεμ. | 500 |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V AA | Τεμ. | 500 |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 9V | Τεμ. | 500 |  |  |
| Πηνίο ηλεκτροβάνας 24 VAC | Τεμ. | 60 |  |  |
| Καλώδιο ηλεκτροβαννών 5 κλώνων | m | 70 |  |  |
| Γάντζος εδάφους 16-20μμ | Τεμ. | 200 |  |  |
| Φίλτρα γραμμής σπέσιαλ 1" | Τεμ. | 6 |  |  |
| Σώμα μπέκ Unispray | Τεμ. | 5 |  |  |
| σύνολο |  | 1.851 |  |  |
|  |  | 17.772 | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΤΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ηλεκτροβάννα 1". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 0,1–9 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 155 |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 50 |  |  |
| σύνολο |  | 205 |  |  |
| 2. Ηλεκτροβάννα 1½". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 23 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 20 |  |  |
| 3. Ηλεκτροβάννα 2". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 34 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 8 |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 8 |  |  |
| σύνολο |  | 16 |  |  |
| 4. Ηλεκτροβάννα 3". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 65 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 3 |  |  |
| 5. Ηλεκτροβάννα 1½" με ρυθμιστή πίεσης. Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 1–40 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm. Ηλεκτρική παροχή 24 volt AC. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 6 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 250 | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΤΜΗΜΑ 3 -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤHTA | ΤΙΜH ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες περιστροφικοί. Θα διαθέτουν άξονα ανύψωσης ύψους 10 εκ. και θα δέχονται βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης για υψομετρική διαφορά 3 μ. και η οποία θα τοποθετείται στην είσοδο του άξονα αφού πρώτα αφαιρεθεί από το σώμα του εκτοξευτήρα. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας με δακτύλιο στο σώμα του εκτοξευτή και κατά την ώρα λειτουργίας. Αντιβανδαλική προστασία με πλαστική (συνθετικό καουτσούκ) κεφαλή μη αποσπώμενη από το σώμα του εκτοξευτή. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Ο εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 2-ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Παραδοτέοι στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |  |  |
| Περιστροφικός 1" | Τεμ. | 6 |  |  |
| Περιστροφικός ½" ακτίνας 5-9m | Τεμ. | 50 |  |  |
| Περιστροφικός Ύ" ακτίνας 6-13m | Τεμ. | 100 |  |  |
| σύνολο |  | 156 |  |  |
| 2. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες στατικοί ακτίνα 2 - 5 m. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή.(βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 100 |  |  |
| 3. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, κρουστικός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, χωρίς ηλεκτροβάνα |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 2 |  |  |
| 4. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 3 |  |  |
| 5. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, πλήρους κύκλου, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 3 |  |  |
| 6. Εκτοξευτήρας γραναζωτός ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας 18-38μέτρων 1΄΄ ΒSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 εκατοστά ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα και τα μικροϋλικά |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 12 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

|  | Λάρισα / /2020 Μετά τιμής Υπογραφή - Σφραγίδα |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ] - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 / ΛΑΡΙΣΑ / ΤΚ 412 22] - Αρμόδιοι για πληροφορίες: [ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ] - Τηλέφωνο: [2410614637, 2413 500259] - Ηλ. Ταχυδρομείο: [prom@larissa-dimos.gr] - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.larissa-dimos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ cpv: 44163000-0] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [47209/20-11-2020]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | [……] [……] [……] [……] |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Τρόπος συμμετοχής: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. |
| Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……] β) [……] γ) [……] |
| Τμήματα | Απάντηση: |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……] [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

- δωροδοκία,·

- απάτη·

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Εάν ναι, αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: | [……] |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; | ΦΟΡΟΙ | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
|  | α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] | α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; | [] Ναι [] Όχι |
|  | Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι -[.......................] -[.......................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.......................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι […...........] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [….................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Καταλληλότητα | Απάντηση |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | […] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

# Endnotes

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.