K.A. 30.6672.44001 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  3.100 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

(2.520,33 + 579,67 ΦΠΑ 23%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος  Λαρισαίων ανακοινώνει  ότι  θα  προβεί  στην προμήθεια των παρακάτω εργαλείων και μικροεξαρτηματών   για  τις ανάγκες  του  τμήματος   Ηλεκτρομηχανολογικών   Εργων  και  Συντήρησης  της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου  Λαρισαίων με τις ακόλουθες  τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν  οικονομική προσφορά  είτε για το σύνολο είτε για μέρος  του συνόλου.

Α.ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΠΑΝΩΝ

- Iσχύς 720 W .

- Κρουστική ισχύς  0- 2,7  Joule

- Αριθμός κρούσεων 0 - 4.000  κρ/min

- Ονομαστικός αριθμός στροφών 0-900 στρ/min

- Διάμετρος τρυπήματος  σε μπετόν με ελικοειδή τρυπάνια SDS – plus  4-26 mm

- Mέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν 26 mm.

- Mέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα ( με τσόκ) 13 mm.

- Βάρος  2.9  κιλά.

- Απόδοση αφαίρεσης υλικού σε μπετόν μεσ. Σκληρότητας περίπου 1.700 κιλά ανα ώρα.

- Κραδασμοί ( τριαξονικό) <10m/sec2

- Aντικραδασμική  χειρολαβή

- Βελόνια που τροχίζονται μόνα τους

- Βελόνι 400 mm

- Σωληνάριο γράσου

- Πανί μηχανής

- Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

Θα είναι  τύπου SDS plus BOSCH GBH 2600.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

Ο γωνιακός τροχός  θα έχει ισχύ 780 W ,με ισχυρό μοτέρ S1 ,με διάμετρο δίσκου 125 mm ,ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.000 στρ/min ,σπείρωμα Μ14, με διακόπτη κλειδώματος άξονα και  βαρος περίπου 1,5 εως 2 κιλά. θα έχει χειρολαβή 2 θέσεων ( και πλαινη χειρολαβή) , προφυλακτήρα, ,κλειδί αλλαγής δίσκου και βαλιτσάκι μεταφοράς  .

Θα είναι  τύπου STAYER SAB 781 R.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 1.750 W

- Ονομαστική ισχύς 1.750 W .

- Κρουστική ισχύς 45 Joule

- Αριθμός κρούσεων 1.300 κρ/min

- Βάρος 16,5 κιλά.

- Απόδοση αφαίρεσης υλικού σε μπετόν μεσ. σκληρότητας περίπου 1.700 κιλά ανα ώρα.

- Κραδασμοί ( τριαξονικό) <10m/sec2

- Aντικραδασμική χειρολαβή

- Βελόνια που τροχίζονται μόνα τους

- Βελόνι 400 mm

- Σωληνάριο γράσου

- Πανί μηχανής

- Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

Θα είναι  τύπου BOSCH GSH 16-30.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ

- Τάση λειτουργίας 18V / LI-Ion.( ιόντων λιθίου)

- Με   3 μπαταρίες &  1 φορτιστή τύπου Li-Ion 18v/5,2 Ah.

- 2 μηχανικές ταχύτητες  ,χωρίς φορτίο , 0-320 & 0-1350 rpm.

- Ροπή  στρέψης  48 Nm.

- Απόδοση σε μπετόν 15mm.

- Ρυθμιζόμενες στροφές με το πάτημα του διακόπτη.

- Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας 30 λεπτών.

- 23 θέσεις ρύθμισης της ροπής + 1+ 1 για χρήση τρυπανιού.

- Ταχυτσόκ αυτόματο με quickstop 13mm.

- Διακόπτης εναλλαγής δεξιόστροφης - αριστερόστροφης λειτουργίας με ένδειξη.

- Αυτόματο stop - αφήνοντας τον διακόπτη, ο κινητήρας σταματά σχεδόν ακαριαία.

- Softgrip - λαβή απο μαλακό υλικό.

- Led λάμπα εργασίας.

- Μεταλλικά γρανάζια.

- Μοτέρ με δυνατή ροπή στρέψης.

- Ενδειξη χωρητικότητας μπαταρίας.

- Βάρος περίπου  1,7 kg.

- Χρόνος  φορτισης  30 min .

Τα 2 εργαλεία  θα  παραδοθούν με 3 μπαταρίες Li-Ion 18v / 5,2 Ah., 1  φορτιστή 30 min  και  2 πλαστικες βαλίτσες  μεταφοράς. Θα είναι  τύπου TE-CD 18-2-Li-i  SOLO   EINHELL.

- Επίσης  είναι  απαραίτητη  η  προμήθεια  τρυπανιών  SDS  PLUS

Φ6 , Φ8 , Φ10, Φ12 ,Φ16 ,   τρυπανιών κοβαλτίου  Φ3,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10  και  ενός

σετ  απο καρυδάκια με καστάνια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ,ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ .ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΓΓΥΗΣΗ.

Β.ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω μικροεξαρτήματα:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | Μ/Μ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 2 | ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ | ΤΕΜ | 2 |
| 3 | ΚΟΥΤΙ ΒΙΔΕΣ | ΤΕΜ | 2 |
| 4 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ | ΤΕΜ | 2 |
| 5 | ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ | ΤΕΜ | 1 |
| 6 | ΖΟΥΜΠΑ ΡΟΜΠΟΤ | ΤΕΜ | 1 |
| 7 | ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ | ΤΕΜ | 1 |
| 8 | ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ | ΤΕΜ | 1 |
| 9 | ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ 3/8 | ΤΕΜ | 2 |
| 10 | ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 2 |
| 11 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ | ΤΕΜ | 1 |
| 12 | ΚΑΛΕΜΙ | ΤΕΜ | 2 |
| 13 | ΒΕΛΟΝΙ | ΤΕΜ | 2 |
| 14 | ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜ | 4 |
| 15 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ 5/16 | ΤΕΜ | 2 |
| 16 | ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ (12*13) | ΤΕΜ | 3 |
| 17 | ΜΥΣΤΡΙ | ΤΕΜ | 2 |
| 18 | ΛΟΥΚΕΤΑ | ΤΕΜ | 3 |
| 19 | ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ | ΤΕΜ | 5 |
| 20 | ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ | ΤΕΜ | 5 |
| 21 | ΚΟΥΤΙ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ | ΤΕΜ | 1 |
| 22 | ΛΑΣΤΙΧΟ | ΤΕΜ | 12 |
| 23 | ΧΑΛΚΑΔΕΣ | ΤΕΜ | 7 |
| 24 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ | ΤΕΜ | 6 |
| 25 | ΤΑΙΝΙΕΣ | ΤΕΜ | 10 |
| 26 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ ΈΝΑ ΚΟΥΤΙ | ΤΕΜ | 1 |

Σε αυτή την ομάδα κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι του συνόλου ,όπως φαίνεται στον προυπολογισμό.

Επισυνάπτεται  προυπολογισμός και για τις δύο ομάδες προιόντων.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                            Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                              ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΩΝΟΣ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.Θ. : 41110

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΗΛ: 2413500277

FAX: 2410251339

ΛΑΡΙΣΑ  20/10/15

ΑΡ.ΠΡΩΤ:   77664